###### 18,5” LCD DVB-T/C MPEG4 TV

###### Модель: UR18564BG T4 C CI

Изображение:

Общие:

- CCFL  LCD панель

- Тонкий дизайн корпуса (дизайн Ed-Design, Финляндия)

- Сенсорная передняя панель

- ATV и DVB-T/C

- MPEG4 декодирование

- CI общий интерфейс

- Медиа проигрыватель  (фото, музыка, видео)

- PVR/TSR функциональность

- 2xHDMI, 1xUSB разъемы

- 2x8W мощность звука (2%THD)

- Настенный монтаж 100x100mm VESA standard

Корпус:

- Передняя часть: Глянцевый черный пластик

- Боковая часть: 	Черный пластик

- Подставка: 	Глянцевый черный пластик

- Разъемы:	на корпусе

Панель:

- Разрешение:	1366 x 768 пикселей (16:9);

- Время отклика:	3.5 мс;

- Яркость:	300  nit;

- Контрастность:	1000:1

- Угол обзора:	170(H)/160(V);

- Цвета:	16,7 M

Функции аналогового ТВ:

- • Аналоговый hyperband terrestrial ТВ-тюнер (PLL) E2 - S6 (УКВ-L), S7 - S41 (УКВ-H), E21 - E69 (УВЧ), полоса пропускания: от 49 до 863 МГц.

- TV Standard PAL / SECAM

- Автоматическая цветовая система обнаружения

- BG / DK / I / L   и NICAM / A2 STEREO

- PAL / SECAM

- Память на 100 программ

- DNR (Динамическое шумоподавление )

- 3D Comb Filter

- 3D de-interlacing

- Настройка изображения

- Ручная настройка каналов

- Ручная маркировка программ

- Автоматическая настройка и сохранение каналов

- Ручная сортировка программ

- Автоматический режим ожидания после 5 минут, в отсутствии входного сигнала

- Масштаб изображения: 4:3, 16:9 , ZOOM1, ZOOM2

- OSD

- Таймер сна

- Телетекст 750 страниц

- YPbPr форматы:  480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p

- HDMI 1.3 форматы: 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p

- VGA максимальное разрешение - 1920X1080,60Hz

- Напряжение питания 220VAC (12VDC опционально)

DIGITAL TV функции:

- DVB- T/C функции:

  - DVB стандарт:	EN 300 744

  - FEC:		Reed-Solomon 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

  - Модуляция:	COFDM  QPSK, 16QAM, 64QAM

  - FFT размер:		2k, 8k;

  - Защитный интервал:	1/32, 1/16, 1/8, 1/4

- DVB определение:

  - SD 576p

- DVB FTA TV;

- DVB FTA Radio;

- Форматы видео:

  - MPEG-2 MP@ML

  - MPEG-4 H.264

- Форматы аудио:

  - MPEG-1/MPEG-2 layers 1, 2

- Графический телегид EPG

- Часы реального времени;

- Субтитры;

Медиа функции:

- USB Медиа проигрыватель:

  - Фото (JPG, JPEG)

  - Музыка (MP3, WMA)

  - Видео (MPEG1, MPEG2, AVI);

- USB PVR

- USB накопители:

  - Flash memory stick

  - HDD

- USB SW обновление прошивки

Аудио-видео разъемы:

- HDMI1.3:		2 шт.

- USB2.0:		1 шт.

- VGA video input:		1 шт.

- VGA audio input:		1 шт.

- CI:			1 шт.

- AV audio/video input:	1 шт.

- YPrPb (component) input:	1 шт.

- HP (наушники):	                    1 шт.

- RF aerial input:		1 шт.

- SCART		1 шт.

- 12VDC		1 шт.

Контроль:

- Передняя сенсорная панель:

  - 7 keys: SOURCE, CH-, CH+, VOL-, VOL+, MENU, POWER

  - Инфракрасный ПДУ

OSD языки:

- Болгарский

- Хорватский

- Чешский

- Датский

- Английский

- Эстонский

- Финский

- Французский

- Немецкий

- Греческий

- Венгерский

- Итальянский

- Латвийский

- Литовский

- Норвежский

- Польский

- Португальский

- Румынский

- Русский

- Словацкий

- Славянский

- Испанский

- Шведский

- Голландский

- Сербский

Сервисные параметры:

- Одобренные сертификаты:	EMC, EMI, LVD, RoHS, PAH, VDE

- Одобренные стандарты:	DVB, Nordig2.0, DTG

Размеры:

- Размеры без подставки: 		465 x 43,7 x 330 mm

- Размеры с подставкой: 		465 x 180 x 362 mm

Нетто:

- 3,2 кг.